НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВЫБРОСАМ (СБРОСАМ)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДНУЮ СРЕДУ

- Общая часть

1.1. Нормирование выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в природную среду производится путем установления предельно допустимых выбросов этих веществ в атмосферу (ПДВ) и предельно допустимых сбросов веществ со сточными водами в водные объекты (ПДС).

ПДВ – это масса выбросов вредных веществ в единицу времени от данного источника или совокупности источников загрязнения атмосферы города или другого населенного пункта с учетом перспективы развития промышленных предприятий  и рассеивания вредных веществ в атмосфере, создающая приземную концентрацию, непревышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира (по ГОСТ 17.2.3.02-78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями»), если нет других более жестких экологических ограничений*.

ПДС – это масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном пункте. ПДС устанавливаются с учетом ПДК в местах водопользования, ассимилирующей способности водного объекта и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды (ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения»).

ПДВ и ПДС являются основой для планирования мероприятий и проведения экологической экспертизы по предотвращению загрязнения атмосферы и гидросферы.

Нормативы ПДВ (ПДС) в целом для предприятия должны устанавливаться в совокупности значений ПДВ (ПДС) для отдельных действующих, проектируемых и реконструируемых источников загрязнения.

1.2. ПДВ и ПДС для проектируемых и реконструируемых предприятий определяются на различных стадиях проектирования объектов. Для вновь вводимых (реконструируемых) предприятий нормативы ПДВ и ПДС должны быть обеспечены к моменту приемки этих объектов в эксплуатацию.

Порядок установления ПДВ и ПДС для действующих предприятий, осуществляющих выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, изложен в следующих разделах.

1.3. При выбросе (сбросе) в окружающую среду веществ, для которых не установлены ПДК, органы по охране природы вправе принять решение о приостановке работы предприятия или отдельных его участков (технологических линий).

Ввод в эксплуатацию новых производств, в выбросах (сбросах) которых содержатся вещества с неустановленными ПДК, запрещен.

2. Установление ПДВ для действующих предприятий

2.1. Расчет величин нормативов ПДВ проводится на основании рекомендаций, данных в «Методике расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, ОНД-86», Гидрометеоиздат, 1987г.

2.2. ПДВ устанавливаются для каждого источника загрязнения атмосферы на действующем предприятии при условии, что выбросы вредных веществ от данного

-------------------------------------------

*) В отдельных случаях сравнение может производиться с ПДК для лесной             растительности или животных, если они разработаны

источника и от совокупности источников населенного пункта, с учетом перспективы развития в нем промышленных предприятий и рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере, не создадут приземную концентрацию, превышающую ПДК.

2.3. Если значения ПДВ по ряду объективных причин не могут быть достигнуты на предприятии, то в этом случае вводится поэтапное снижение выбросов загрязняющих веществ до значений, обеспечивающих соблюдение ПДВ.

2.4. При установлении ПДВ необходимо учитывать перспективу развития предприятия, физико-географические и климатические условия местности, расположение промышленных площадок и участков существующей и намеченной жилой застройки, санаториев, зон отдыха городов.

Для регионов, включенных в Конвенцию 1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, расчет ПДВ необходимо проводить с учетом недопустимости роста выбросов окислов азота выше уровня 1987 г.

2.5. Для неорганизованных выбросов и совокупности мелких одиночных источников (вентиляционные выбросы из одного производственного помещения; от одной, расположенной в помещении или на открытом воздухе, установки; аэрационных фонарей; вентиляционных шахт и т.д.) устанавливают суммарный ПДВ.

2.6. При установлении ПДВ для источника загрязнения атмосферы учитывают определенные расчетом или экспериментальным методом значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в воздухе от остальных источников (в т.ч. и от автотранспорта) города или других населенных пунктов.

Информацию о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе необходимо запрашивать в установленном порядке («Временные указания по определению фоновых концентраций ...») в органах, осуществляющих контроль за загрязнением окружающей среды.

2.7. При проведении расчета ПДВ по методике ОНД-86 необходимо иметь в виду, что величина фонового загрязнения атмосферы Сф  или Сф1 включает загрязнение, возникшее в результате трансграничного переноса вредных веществ.

2.8. Информация о вкладе загрязняющих веществ иностранного происхождения в фоновое загрязнение в настоящее время создается на основании представляемых странами весьма приближенных данных об источниках и выбросах и рассчитывается для сетки квадратов со сторонами 150х150 км. Имеется методика, позволяющая производить расчет только для переноса соединений серы.

2.9. Нецелесообразно исключать из величин фонового загрязнения долю трансграничного переноса, так как независимо от состава фоновое загрязнение во всей его полноте является реальным фактором, ограничивающим допустимый выброс для каждого предприятия.

2.10. В случае применения компьютерных программ для расчета загрязнения атмосферы, при установлении ПДВ, необходимо использовать программы, согласованные в установленном порядке (приложение 2).

2.11. ПДВ рассчитывается для веществ, имеющих ПДК или ОБУВ. Если ПДК или ОБУВ для веществ, входящих в состав выбросов от технологических процессов, не разработаны, то предприятию следует обратиться в Минздрав с заявкой на их разработку, а также на получение сведений о суммарном их вредном воздействии.

В этом случае для действующих предприятий проект ПДВ может быть согласован, при условии представления предприятием в уполномоченный государственный орган в установленный срок заявки на разработку ПДК и ОБУВ.

2.12. Разработка ПДВ может осуществляться как самим предприятием, так и с привлечением специализированной организации.

- Установление ПДС для действующих предприятий

3.1.В сответсвии с « Инструкцией о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование», НВН 33.5.1.02.83, ПДС устанавливается в разрешениях на специальное водопользование. В случаях, если водохозяйственная и водоохранная деятельность действующих предприятий не удовлетворяет нормам и правилам в области использования и охраны вод ( забор воды свыше установленных норм, отсутствие или неэффективная работа очистных или других сооружений, неудовлетворительное техническое состояние водохозяйственных сооружений, загрязнение водных объектов и т.п.), в соответствии с п.2.8 упомянутой инструкции разрешения на специальное водопользование таким предприятиям не выдаются.

В этих случаях органы по охране природы составляют заключение с указанием причин отказа в выдаче разрешения на специальное водопользование и дают обязательное предписание об устранении этих причин в определенные сроки. Одновременно органы по охране природы утверждают предприятию лимиты забора свежей воды для исчисления платы за воду и нормативы ПДС.

3.2. Лимиты на забор свежей воды устанавливаются на основании представляемых в органы охраны природы проектной документации, данных статотчетности по форме 2 ТП (водхоз), индивидуальных балансовых норм водопотребления и водоотведения, разработанных по заказу предприятий специализированными организациями или самим предприятием и утвержденных  в установленном порядке. Нормативы ПДС рассчитываются, как правило, в целом по бассейну рек

4.Согласование и утверждение ПДВ и ПДС.

4.1. Нормативы ПДВ и ПДС утверждаются местными ( республиканскими или областными) органами

Обеспечение согласования и утверждения ПДВ и ПДС входит в обязанности предпрития- природопользователя.

4.2. Представляемые на согласование и утверждение материалы по установлению ПДВ и ПДС должы содержать ходатайство, пояснительную записку, результаты расчетов нормативов ПДВ и ПДС и планы мероприятий по достижению установленных нормативов.

4.3. Планы мероприятий по достижению ПДВ и ПДС должы содержать конкретные мероприятия по снижению выбросов ( сбросов) загрязняющих веществ в окружающую природную среду, вплоть до полного прекращения выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и гидросферу с учетом требований СниП 1.04.03-85 « Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

При разработке мероприятий следует отдавать приоритет внедрению экологически прогрессивных технологий с учетом достижений отечественной и зарубежной науки и практики.

Указанные планы согласовываются утверждаются руководителем предприятия и в полной мере должны быть обеспечены финансовыми, материально-техническими ресурсами, проектными и строительно-монтажными работами.

4.4. Представляемые на согласование пректы норм ПДВ (ПДС) должны быть рассмотрены в двухнедельный срок, а по особо крупным объектам ( в отдельных случаях) он может быть продлен до 30 дней.

В случае отказа органов государственного санитарного надзора от рассмотрения ( или необоснованного отклонения) представленных материалов местные подразделения по охране природы вправе принять самостоятельное решение по вопросу утверждения ПДВ и ПДС.

Проекты ПДВ и ПДС, представленные после доработки на согласование, рассматриваются в те же сроки.

4.5. Нормативы ПДВ и ПДС устанавливаются соответственно на срок до 5-ти и 3-х лет и подлежат пересмотру ( переутверждению) или уточнению по планам-графикам, согласованным с местными органами по охране природы.

Необходимость пересмотра ранее установленных ПДВ и ПДС может возникнуть до истечения срока их действия при изменении экологической обстановки в регионе, появлении новых или уточнении параметров существующих источников загрязнения окружающей природной среды. Пересмотр установленных нормативов ПДВ и ПДС обеспечивается предприятиями-природопользователями.

4.6. При определении размера платы за выбросы и сбросы в окружающую среду необходимо руководствоваться установленными нормами ПДВ и ПДС.

5.  Контроль за соблюдением ПДВ и ПДС.

5.1. Контроль за достижением и соблюдением установленных нормативов выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду включает:

определение массы выбросов (сбросов) вредных веществ в единицу времени от данного источника загрязнения и сравнение этих показателей с установленными нормативами ПДВ и ПДС;

проверку выполнения плана мероприятий по достижению ПДВ и ПДС;

проверку эффективности эксплуатации очистных и других природоохранных сооружений, а также других производственных факторов, влияющих на ПДВ и ПДС.

5.2.Контроль в соответствии с п. 5.1. производится как самим предприятием

( ведомственный контроль), так и местными по охране природы, осуществляющими государственный контроль.

5.3. Для осуществления ведомственного контроля на предприятии создаются подразделения ( отделы охраны природы, санитарно-промышленные лаборатории и др.), или привлекаются для этой цели специализированные организации.

5.4. Службы ведомственного контроля согласуют с местными органами охраны природы места и периодичность отбора проб для проведения замеров, перечень контролируемых показателей, применяемые методики анализов, объем и порядок представления информации о выбросах (сбросах) загрязняющих веществ в окружающую природную среду.

5.5. Органы по охране природы осуществляют государственный контроль за природоохранной деятельностью в соответствии с планом работ, а также при возникновении аварийных ситуаций, резком ухудшении экологической обстановки и по сигналам граждан и организаций.

5.6. При контроле выбросов и сбросов производится измерение расходов, определение концентраций содержащихся в выбросах (сбросах) контролируемых веществ и установление по этим данным массы сбрасываемых загрязняющих веществ в единицу времени. Последний показатель сравнивается с утвержденными нормативами ПДВ и ПДС с учетом точности приборов и средств измерения (РД 52.04.59-85 « Охрана природы. Атмосфера. Требования к точности контроля промышленных выбросов. Методические указания», ГОСТ 27384-87 «Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств»).

5.7. В период выполнения планов мероприятий по достижению ПДВ и ПДС в нормативные сроки и в установленном объеме при условии соблюдения установленных лимитов выбросов (сбросов) вредных веществ на предприятие не налагется каких-либо штрафных или иных санкций.

При невыполнении в нормативные сроки планов мероприятий по достижению ПДВ и ПДС или отдельных этапов этих планов, а также в случае нарушения лимитов выбросов (сбросов) вредных веществ, установленных на период выполнения указанных планов,  органы по охране природы вправе предъявить предприятиям исковые претензии, руководствуясь соответствующими документами.

Приложение 1.

Требования к содержанию запросов о фоновом

загрязнении атмосферного воздуха

- Запрашивающая организация, ее ведомственная принадлежность, почтовый адрес.

- Город, для которого требуется определить значение фона. Область, к которому он относится.

- Название предприятия, для которого запрашивается фон, с указанием, является ли данное предприятие проектируемым, строящимся, действующим, реконструируемым.

- Характеристика положения промплощадки предприятия на плане (карте-схеме) города и адрес этого предприятия. В случае, когда предприятие имеет несколько промплощадок или запрос делается для группы предприятий, все сведения указываются для каждой промплощадки. Краткое описание районов их расположения.

- Перечень вредных веществ, выбрасываемых предприятиями (объектами).

- Расчетный срок, на который запрашивается фон, сроки ввода первой очереди строительства и развития предприятия на полную мощность.

Приложение 2.

Список программ УПРЗА, рекомендованных к использованию

(«Эфир-6», «Радуга», пр.)

Приложение 3.

РАЗРЕШЕНИЕ

на выброс загрязняющих веществ в атмосферу

стационарными источниками загрязнения

Выдано______________________________________________________________________

(наименование предприятия, учреждения, организации)

____________________________________________________________________________

(ведемственная принадлежность, реквизиты)

____________________________________________________________________________

Орган, выдавший разрешение___________________________________________________

Срок действия до _____________________________________________________________

Номер регистрации ___________________. Дата выдачи «______»____________________

Должностное лицо _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3

(продолжение)

ПЕРЕЧЕНЬ

и количество загрязняющих веществ,

разрешенных к выбросу в атмосферу

| Загрязняющее вещество | Суммарный выброс ПДВ | Загрязняющее вещество | Суммарный выброс ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | т/год | г/с |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- Пыль неорганическая

- Сернистый ангидрид

- Окись углерода

- Окислы азота

- Углеводороды

- и другие

Для каждого источника в отдельности значения выбросов загрязняющих веществ  в атмосферу зафиксированы в книге _____________________, которая составляет неотъемлемую часть настоящего разрешения.

Приложение 4

Приложение к разрешению на спецводопользование.

Лист 1. Всего листов _______

УТВЕРЖДАЮ _____________________________________________________________

(должностное лицо органов по охране природы)

М.П. «___» _______________19   г. __________

(подпись)

СОГЛАСОВАНО____________________________________________________________

(должностное лицо органов санитарно-эпидемиологической службы)

М.П. «____» _____________19   г. ___________

(подпись)

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ СБРОСЫ ВЕЩЕСТВ (ПДС), ПОСТУПАЮ-

ЩИЕ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ,

ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ.

1.____________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего ПДС)

2. ПДС утвержден «____» _____________19    г. на срок до «___» __________19     г.

Реквизиты водопользователя:

3. Наименование ______________________________________________________________

4.Главное управление, объединение ______________________________________________

5. Министерство, ведомство _____________________________________________________

6. Область, район ___________________________________________________

7. Почтовый адрес водопользователя, фамилия, имя, отчество и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность___________________________

___________________________________________________________________________

8. ПДС утвержден и согласован для _______________выпусков сточных вод

(количество)

9. Наименование и адрес организации, разработавшей проект ПДС____________________

_____________________________________________________________________________

Лист 2.           ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ СБРОС ВЕЩЕСТВ (ПДС), ПОСТУПАЮ-

ЩИХ В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ ПО ВЫПУСКАМ

1. Предприятие, организация, учреждение _______________________________________

2. Выпуск ____________________________Категории сточных вод__________________

(согласно прилагаемой схеме)

3. Наименование водного объекта, принимающего сточные воды____________________

____________________________________________________________________________

4. Категория водопользователя _________________________________________________

5. Фактический расход сточных вод_______________________________________м3 /час

6. Утвержденный расход сточных вод для установления ПДС__________________м3 /час

7. Утвержденный предельно допустимый сброс и состав сточных вод

(сброс веществ, не указанные ниже, запрещен)

___________________________________________________________________________

| NN п/п | Показатели состава сточных вод | Фактическая концентра- ция, мг/л | Факт. сброс, г/час | Допустимая концентра-ция, мг/л | Утвержден-ный ПДС, г/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Взвешенные  вещества

2.       Минеральныйсостав

3.       Хлориды

4.       Сульфаты

5.       Биохимическое потребление

кислорода (БПК полн).

Вещества, включаемые в

одинаовые лимитирующие

признаки вредности

6., 7., 8. и т.д.

Утверждаемые свойства сточных вод:

а) плавающие примеси (вещества) _______________________

б) запахи, привкусы ___________________________________

в) окраска  ___________________________________________

г) температура  оС ____________________________________

д) реакция (рН) _______________________________________

е) коли-индекс _______________________________________

ж) растворенный кислород _____________________________

Подпись должностного лица, ответственного за водопользование ___________

(подпись)

«____» ____________19   г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПДВ и ПДС

1. Краткие методические указания по разработке предельно допустимых и временно согласованных выбросов (ПДВ и ВСВ) для стационарных источников

1.1. Установление ПДВ производится с применением методов расчета загрязнения атмосферы промышленными выбросами и с учетом перспективы развития предприятий, физико-географических и климатических условий местности, расположения промышленных площадок и участков существующей и проектируемой жилой застройки, санаториев, зон отдыха городов, взаимного расположения промышленных площадок и селитебных территорий.

  - ПДВ (г/с) устанавливаются для условий полной нагрузки технологического и газоочистного оборудования и их нормальной работы. ПДВ не должны превышаться в любой 20-и минутный период времени.

  - ПДВ устанавливаются для каждого отдельного источника выброса. Для мелких источников целесообразно установление единых ПДВ от их совокупностей, с предварительным объединением группы источников в более мощный площадной или условный точечный источник. Неорганизованные выбросы всего предприятия или отдельных участков его промплощадки сводятся к площадным источникам или к совокупности условных точечных источников.

  - Наряду с ПДВ для одиночных источников устанавливаются ПДВ для предприятия в целом. При постоянстве выбросов они находятся как сумма ПДВ от одиночных источников и групп мелких источников. При непостоянстве во времени выбросов от отдельных источников ПДВ предприятия соответствует максимально возможному суммарному выбросу от всех источников предприятия при нормальной работе технологического и газоочистного оборудования.

  - ПДВ определяются для каждого вещества отдельно, в том числе и в случаях учета суммации вредного действия нескольких веществ.

  - При установлении ПДВ учитываются фоновые концентрации сф.

  - Значение ПДВ (г/с) для одиночного источника с круглым устьем в случаях

сф( ПДК определяется по формуле:

ПДВ = (ПДК - сф) Н2/AFmn( 3(V1(T   (1.1)

где: Н (м) – высота источника выброса над уровнем земли (для наземных источников при расчетах принимается Н=2м); А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; F - безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе; m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газо-воздушной смеси из устья источника выброса; (– безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (в случае ровной или слабопересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км,  (=1);  (T (оС) – разность между температурой выбрасываемой газо-воздушной смеси и температурой окружающей среды; V1  (м3/с) – расход газо-воздушной смеси, определяемый по формуле:

V1 = (o(D2/4 (1.2)

где: (o (м/с) - средняя скорость выхода газо-воздушной смеси из устья источника выброса; D (м) – диаметр устья источника выброса.

  - При наличии группы из нескольких источников выбросов значения ПДВ (ПДВ1, ПДВ2 , ..... ПДВN) для каждого (i-го) источника находится по формуле: ПДВi=Мi, где Мi  (М1, М2, ... МN) – такие значения выбросов от каждого источника, которые приняты при расчетах загрязнения атмосферы от всей совокупности источников и при которых максимальная суммарная концентрация в атмосфере при неблагоприятных метеорологических условиях не превышает ПДК - сф   или 0,8 ПДК - сф  на территориях, подлежащих особой охране.

  - Наряду с максимальными разовыми ПДВ (г/с) устанавливаются годовые значения ПДВг (т/год) для отдельных источников и предприятия в целом.

  - Для действующих предприятий, если в воздухе городов или других населенных пунктов концентрации вредных веществ превышают ПДК, а значения ПДВ в настоящее время не могут быть достигнуты, то по согласованию с органами Министерства охраны природы и Минздрава предусматривается поэтапное, с указанием длительности каждого этапа, снижение выбросов вредных веществ до значений ПДВ, обеспечивающих достижение ПДК, или до полного предотвращения выбросов. На каждом этапе до обеспечения значений ПДВ устанавливаются временно согласованные выбросы вредных веществ (ВСВ) с учетом значений выбросов предприятий с наилучшей (в части охраны окружающей среды) достигнутой технологией производства, аналогичных по мощности и технологическим процессам. При установлении ВСВ следует пользоваться теми же приемами расчета, что и при установлении ПДВ

2. Краткие методические указания по разработке предельно

допустимых сбросов сточных вод (ПДС)

2.1. Расчет  ПДС для водотоков.

2.1.1.   Величины ПДС определяются для всех категорий водопользования как произведение максимального часового расхода сточных вод  Qст (м3/час) на концентрацию в них загрязняющих веществ- Сст (г/м3) согласно формуле:

ПДС= Qст х Сст (г/час)               (2.1)

Величина Сст, входящая в формулу (2.1), определяется по известным методам, изложенным, например, в «Справочнике проектировщика. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. Раздел П. Состав загрязненных сточных вод, условия и расчеты их выпуска  в водоемы после очистки.» М.Стройиздат, 1981г. с. 22-40.

В соответствии с «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» (1975г.), для сбросов сточных вод в черте населенного пункта Сст  устанавливаются на уровне соответствующих ПДК (п.19).

2.1.2.   Если фактический сброс вредных веществ со сточными водами меньше расчетного ПДС, то в качестве ПДС принимается фактический сброс.

2.1.3.   Если природное фоновое содержание загрязняющих веществ в водном объекте по каким-либо показателям не обеспечивает нормативное качество воды в контрольном пункте, то ПДС по этим показателям устанавливается, исходя из условий соблюдения природного фонового качества воды в контрольном створе.

Для предприятий, расположенных в районах с повышенной минерализацией природных вод, при расчете ПДС принимается величина Сст равная 1500 мг/л в качестве предельного уровня минерализации поверхностных вод ( ГОСТ 2874-82

«Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» (п. 1.5.2, примечание 1)).

Данные по фоновому составу воды водных объектов запрашиваются в местных органах  по охране окружающей среды.

2.1.4.   С целью предотвращения сброса загрязняющих веществ со сточными водами, отводимыми в водные объекты после охлаждения агрегатов, величина Сст устанавливается на уровне концентрации веществ в воде водного объекта в месте забора (при условии водопользования одним водным объектом).

2.1.5.   При наличии веществ 1-го и 2-го классов опасности с одинаковыми лимитирующими признаками вредности (ЛПВ) ПДС устанавливается из расчета ( таблица  1; Сан П и Н 4630-88 Минздрава СССР):

С`ст             C``ст

ПДК`    +     ПДК``    +    .........   < 1

    - Для сточных вод, отводимых в канализационную сеть населенного пункта или другого предприятия технические условия на сброс устанавливаются владельцем очистных сооружений, из условия обеспечения последним отведения сточных вод в водный объект с соблюдением нормативов ПДС.

  - Расчет ПДС для водохранилищ и озер.

    - Величины ПДС для выпусков сточных вод в водохранилища и озера определяются в соответствии с формулой (2.1.) по приведенным ниже расчетным формулам. Основная формула для определения СПДС без учета неконсервативности вещества имеет вид:

СПДС = n (СПДK  -  Cф ) + Cф     (2.2.1)

где СПДK – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде водоема, г/м3;  Cф  - фоновая концентрация загрязняющего вещества в воде водоема в месте выпуска сточных вод,  г/м3; n – кратность общего разбавления сточных вод в водоеме.

С учетом неконсервативности загрязняющего вещества расчетная формула имеет вид:

СПДС = n (СПДK Lkt -  Cф ) + Cф     (2.2.2)

где k – коэффициент неконсервативности, I/сут; t – время перемещения сточных вод под влиянием течения от места их выпуска до расчетного створа, сут. Значения коэффициент неконсервативности k принимаются по данным натурных наблюдений или по справочным данным и пересчитываются в зависимости от температуры воды и скорости течения в водоеме.